水土保持方案报告表

项 目 名 称：德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目

编 制 单 位：吉林省晟元工程咨询有限公司

报 送 单 位：德惠市立峰房地产开发有限公司

法定代表（委托人）：张国良

地  址：德惠市朱城子镇希望佳居综合楼（商铺一门）

联  系  人：李志国

电       话：18844042828

时       间：2023年3月

中华人民共和国水利部制

德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼

建设项目

水土保持方案报告表

| 建设单位： | 德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 吉林省晟元工程咨询有限公司 |
| 2023年3月 |

德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目

水土保持方案报告表

责任页

吉林省晟元工程咨询有限公司

| 批准 |  |
| --- | --- |
| 核定 |  |
| 审查 |  |
| 校核 |  |
| 项目负责人 |  |
| 编写 |  | （负责2、3、5章编写） |
|  |  | （负责1、4、6章编写） |
|  |  | （负责7、8章编写及附图） |

德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目水土保持方案报告表

| 项 目 概 况 | 位 置 | 项目建设地点位于德惠市万宝镇 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 建设住宅楼2栋，总建筑面积9993.19m2 |
|  | 建设性质 | 新建建设类 | 总投资（万元） | 3000 |
|  | 土建投资（万元） | 2100 | 占地面积（hm2） | 0.52 |
|  | 动工时间 | 2023年4月 | 完工时间 | 2023年11月 |
|  | 土石方(万m3) | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 0.58 | 0.58 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
|  | 取土（石、砂）场 | / |
|  | 弃土（石、渣）场 | / |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 | 东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区 | 地貌类型 | 平原 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2.a)] | 400 | 容许土壤流失量[t/(km2.a)] | 200 |
| 项目选址（线）水土保持评价 | 本工程属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。水土流失防治标准应执行东北黑土区水土流失防治一级标准。选址满足《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的要求。从水土保持角度分析，主体工程选址可行。 |
| 预测水土流失总量（t） | 15.67 |
| 防治责任范围（hm2） | 0.52 |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 东北黑土区水土流失防治一级标准 |
|  | 水土流失治理度（％） | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土防护率（％） | 97 | 表土保护率（％） | / |
|  | 林草植被恢复率（％） | 97 | 林草覆盖率（％） | 25 |
| 水土保持措施 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 工程建设区 | 绿化用土回覆0.04万m3，全面整地0.13hm2，雨水管线300m，雨水口6个 | 绿化措施0.13hm2 | 密目网苫盖1200m2 |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 | 16.26 | 植物措施 | 39.32 |
|  | 临时措施 | 0.56 | 水土保持补偿费 | 0.24 |
|  | 独立费用 | 建设管理费 | 0.01 |
|  |  | 水土保持监理费 | 2 |
|  |  | 科研勘测设计费 | 4 |
|  | 总投资 | 67.02 |
| 编制单位 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 | 建设单位 | 德惠市立峰房地产开发有限公司 |
| 法定代表人 | 刘伟明 | 法定代表人 | 张国良 |
| 地址 | 长春市经济开发区会展大街以西，北海路以南北海丽景一期工程15#楼1003号 | 地址 | 德惠市朱城子镇希望佳居综合楼（商铺一门） |
| 邮编 | 130022 | 邮编 | 130000 |
| 联系人及电话 | 张聪/17707777117 | 联系人及电话 | 李志国/18844042828 |
| 电子邮箱 | 842858755@qq.com | 电子邮箱 | 18844042828@163.com |

# 目  录

1 综合说明	1

1.1 项目简况	1

1.2 编制依据	2

1.3 设计水平年	3

1.4 水土流失防治责任范围	3

1.5 水土流失防治目标	3

1.6 项目水土保持评价结论	4

1.7 水土流失预测结果	5

1.8 水土保持措施布设成果	5

1.9 水土保持监测方案	6

1.10 水土保持投资及效益分析成果	6

1.11 结论	6

2 项目概况	8

2.1 项目组成及工程布置	8

2.2 施工组织	11

2.3 工程占地	13

2.4 土石方平衡	15

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	16

2.6 施工进度	16

2.7 自然概况	16

3 项目水土保持评价	18

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价	19

3.2 建设方案与布局水土保持评价	19

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	23

4 水土流失分析	23

4.1 水土流失现状	25

4.2 水土流失影响因素分析	25

4.3 土壤流失量分析	25

4.4 水土流失危害分析	29

4.5 指导性意见	30

5 水土保持措施	31

5.1 防治区划分	31

5.2 措施总体布局	31

5.3 分区措施布设	32

5.4 施工要求	33

6 水土保持监测	36

6.1 范围和时段	36

6.2 内容和方法	36

6.3 点位布设	38

6.4 实施条件和成果	39

7 水土保持投资估算及效益分析	42

7.1 投资估算	42

7.2 效益分析	48

8 水土保持管理	50

8.1 组织管理	50

8.2 后续设计	50

8.3 水土保持监测	50

8.4 水土保持监理	51

8.5 水土保持施工	52

8.6 水土保持设施验收	53

附表 ：

1 防治责任范围坐标表

2 水土流失防治指标计算表

3 单价分析表

附件：

1水土保持方案编制委托书

2德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目备案信息登记表

3德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目建设用地规划条件附图

4专家评审意见表

附图：

| 序号 | 附图名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地理位置图 | A4彩图 |
| 2 | 项目区水系图 | A4彩图 |
| 3 | 项目总体布置图 | A3彩图 |
| 4 | 分区防治措施总体布局图（含监测点位图） | A3彩图 |

# 1 综合说明

1.1 项目简况

1.1.1 项目基本情况

项目所在地为未来发展核心，属于镇域经济发展的新增长极，因而本项目的建设，对于城市发展，增强城市综合实力，进一步融入全国城市发展新潮流、赢得比较优势和发展优势，具有重要意义。基于以上原因，拟建项目顺应社会发展的需要，采用统一的标准，统一建设，真正做到质量化、规范化、舒适化、美观化，以满足居民的需要，因此项目的兴建是十分必要的。

德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目位于德惠市万宝镇，万宝大街以南，万米街以东。项目为新建建设类项目，新建办公建筑2栋，建筑面积9993.19m2；配套供水管线和供电工程等基础设施工程。容积率1.96，建筑密度40%，绿地率25%。

项目总占地面积0.52hm²，全部为永久占地，占地类型为住宅用地。本项目土石方挖填总量为1.20万m3，其中开挖土石方量0.58万m3，回填土石方量0.62万m3（含绿化用土回覆0.04万m3），需外购绿化用土，无借方，无弃方。项目计划于2023年4月开工建设，2023年11月完工，总工期8个月。

项目总投资为3000万元，其中土建投资2100万元，工程建设资金由建设单位自筹。工程建设占用地不涉及拆迁安置、专项设施改（迁）建。项目法人单位为德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目。

1.1.2 项目前期工作进展情况

2023年2月，吉林省意匠建筑设计有限公司完成《德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目施工设计图》。

2023年3月取得项目备案信息登记表，项目代码：2303-220183-04-05-229546。

2023年3月，德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目委托吉林省晟元工程咨询有限公司承担该项目水土保持方案的编制工作。接受委托后，我单位对项目建设区及周边自然环境、生态环境以及水土保持现状进行现场勘察及资料收集工作，根据施工现场情况，并依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）及有关规定，确定了本项目防治责任范围及防治分区、水土流失预测内容、水土流失防治目标和分区防治措施布局，在此基础上，对防治责任范围内的水土流失情况进行了预测、对主体工程中水土流失防治措施进行了综合评述，提出了该项目防治水土流失的措施、投资估算以及实施进度安排，完成了《德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目水土保持方案报告书》。

1.1.3 自然简况

项目区位于吉林省德惠市，区域地貌类型为平原，属于温带季风气候，年平均气温5.4°C，大于等于10°C积温3029.5°C，年平均蒸发量为1024mm，年平均降水量为512.9mm，无霜期143d，多年平均风速为3.lm/s，全年主导风向为SW，年均大风日数23.2d，雨季时段为6~9月，占全年降水量的70%以上，最大冻土深度为1.70m，区域主要土壤类型为黑土和草甸土，表土层厚度为30-40cm；区域自然植被类型以针阔混交林为主。项目区属于东北黑土区，属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，土壤侵蚀类型为水力侵蚀，容许土壤流失量为200t/km2.a，土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主，项目区土壤侵蚀背景值为400t/km2.a。不涉及其它水土保持敏感区。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，1991年6月29日发布并实施，2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）；

（2）《中华人民共和国黑土地保护法》（2023年4月1日起施行）；

（3）《吉林省水土保持条例》（2013年11月29日吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议修订，2014年3月1日实施）；

（4）《吉林省黑土地保护条例》（吉林省第十三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2021年5月27日通过，2021年5月27日起施行）；

（5）《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持方案技术文件编写和印制格式规定(试行)的通知》（办水保〔2018〕135号）；

（6）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布）。

1.2.2 技术标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

（3）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB∕T 51240-2018）；

（4）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（5）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（6）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

（7）《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014) ；

（8）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）。

1.2.3 技术资料

（1）《全国水土保持规划》（2015-2030年）；

（2）《吉林省水土保持规划》（2016-2030年）；

（3）《吉林省水土保持公报》（吉林省水利厅，2021年）；

（4）《德惠市水土保持规划》（2019-2030年）；

（5）《德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目施工设计图》（吉林省意匠建筑设计有限公司2023年2月）。

1.3 设计水平年

方案设计水平年是主体工程完工后，方案确定的水土保持措施实施完成并初步发挥效益的时间。本项目为建设类项目，项目计划于2023年4月开工，于2023年11月完工，因此确定本项目水土保持方案设计水平年为主体工程完工后的下一年，即2024年。

1.4 水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围为0.52hm2，水土流失防治责任单位为德惠市立峰房地产开发有限公司。

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

根据《全国水土保持区划（2015-2030）》，该项工程属于东北黑土区；根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》及《吉林省水土保持规划（2016—2030年）》，项目区属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434—2018），应执行东北黑土区水土流失防治一级标准。

1.5.2 防治目标

本项目水土流失防治应达到下列基本目标：项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，本工程水土流失防治应达到下列基本目标：项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复。

因项目区位于轻度侵蚀为主的区域，土壤流失控制比应不小于1.0；项目区无法避让东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，将林草覆盖率提高1%。根据项目规划条件及实际情况，林草覆盖率调整为25%。项目占用土地无需进行表土剥离，故不考虑表土保护率。

综上，确定本项目设计水平年水土流失防治指标为水土流失治理度97%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到97%，林草植被恢复率达到97%，林草覆盖率达到25%。

1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址（线）评价

本项目工程场址区避开了易引起严重水土流失和生态恶化的地区；没有占用湖泊和水库周边的植物保护带；避开了全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，没有占用国家确定的水土保持长期定位观测站。项目区无法避让东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，严格控制扰动地表、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺等措施，有效控制了工程建设产生的水土流失影响，从水土保持角度分析主体工程选址方案可行。

1.6.2 建设方案与布局评价

本项目位于镇区，本项目主体设计提高了植被建设标准，注重景观效果，植被恢复工程设计标准采用1级标准。雨水排水全部采用地埋管线，利用雨水口收集地表径流，减少了开挖面。项目总平面布局合理紧凑；竖向布置采取平坡式布置方式，工程建设方案总体布局在充分利用现有条件的前提下，尽量满足工程布局合理、交通运输方便、节约国土资源、减少土石方量的要求，主体工程建设方案可行。

本项目施工道路采取永临结合，施工用水、用电无需新增占地，达到节约用地和减少扰动地表的要求，满足施工建设要求，工程占地无漏项。容积率、建筑密度、绿地率均符合项目规划条件。

本项目土石方量来源及去向明确，土石方挖填数量符合最优化原则，土石方调运符合节点适宜、时序可行、运距合理原则，符合水土保持要求。

本项目不设置取土场，余土用于其他地块场地填高平整综合利用，不设置专门的弃土场。

本项目施工采用先进施工工艺，各建筑物基础采用桩基，减少了土方开挖量，减少了水土流失，符合水土保持要求。

主体工程具有的水土保持措施包括：绿化用土回覆、全面整地、雨水管线、雨水口等措施，形成完整的措施体系。

1.7 水土流失预测结果

本项目预测建设过程可能产生土壤流失总量为15.67t，新增土壤流失量为13.25t。水土流失主要发生在施工期，水土流失重点区域为工程建设区的建构筑物区域和绿化区域。工程建设产生的水土流失主要危害包括：破坏地表，造成地表裸露，在大风及大雨天气易造成水土流失，影响空气质量，加剧地表径流产生，影响周边环境。

1.8 水土保持措施布设成果

根据水土流失防治责任范围内地貌类型、主体工程布局、施工工艺以及水土流失特点等，本项目划分为工程建设区1个防治分区。水土保持措施包括工程措施、植物措施和临时措施。

工程建设区

施工期布设雨水管线及雨水口，对基础开挖土方进行密目网苫盖防护。施工结束后对绿化区域进行绿化用土回覆，回覆后进行全面整地，采取土地翻耕和平整措施，土地翻耕采取机械为主，人工辅助，全面整地后采取绿化措施。

（1）工程措施：

雨水管线300m，雨水口6个（实施时间2023年10月）；绿化用土回覆0.04万m3，全面整地0.13hm2（实施时间2023年11月）。

（2）植物措施

绿化措施0.13hm2（实施时间2023年11月）。

（3）临时措施

密目网苫盖1200m2（实施时间2023年5月）。

1.9 水土保持监测方案

本项目的监测分区为工程建设区1个单元进行监测。监测内容包括：水土流失自然影响因素监测、项目施工全过程各阶段扰动土地情况监测、水土流失状况监测、水土流失防治成效和水土流失危害监测。

本方案确定项目总的监测时段为2023年4月至2024年12月。监测方法采用无人机遥感监测、地面观测、实地调查量测相结合的监测方法。本项目共布设2个监测点，为工程建设区的临时堆土边坡和绿化区域。

1.10 水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持总投资为67.02万元，其中：工程措施投资16.26万元、植物措施投资39.32万元、临时措施投资0.56万元、独立费用10.01万元（其中水土保持监理费2万元、水土保持监测费2万元）、预备费0.63万元、水土保持补偿费0.24万元。

工程建设共扰动地表面积0.52hm2。设计水平年达标的水土流失治理面积0.51hm2。水土保持方案实施后，减少水土流失量14.46t。

通过实施本方案，使工程防治责任范围内水水土流失治理度为98％，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率为97％，林草植被恢复率100%，林草覆盖率25%。均达到防治目标的要求。

1.11 结论

通过水土保持的分析论证，本工程在工程选址（线）、建设方案符合水土保持相关要求，建设和运行过程中建设单位实施一系列的水土保持措施后，能有效防止新增水土流失，实现项目区环境的恢复和改善。从水土保持角度分析，项目建设是可行的。工程建设过程中从水土保持的角度就工程设计、施工和建设管理提出如下要求：

（1）按照本方案对主体工程的水土保持分析评价，优化占地，完善施工组织设计内容；下阶段设计中应开展水土保持专项设计；把水土保持方案投资纳入主体工程下阶段设计中，确保水土保持投资落到实处。

（2）工程建设过程中要落实水土保持方案和下阶段设计的各项防治措施。

（3）施工单位要严格按照招标合同和水土保持方案的要求，不得增大水土流失防治责任范围；要认真贯彻执行“先拦后弃”的原则；按照方案的要求做好各项临时防护措施，尽量避开雨天施工，确实无法避开的应采取有效措施控制水土流失。

（4）项目建设起始阶段应落实好水土保持监理和监测工作，监理和监测单位要严格按照水土保持相关法律法规的要求开展工作，保障本工程水土保持措施的顺利实施。

（5）工程建成完工后，须开展水土保持设施的验收工作，验收的内容、程序等按《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）要求，水土保持设施验收合格手续作为生产建设项目竣工验收的重要依据之一。根据相关法律法规，对验收不合格的项目，主体工程不得投入运行。建设单位应在水土保持设施验收合格后，及时在其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收材料，公示时间不得少于20个工作日。

（6）根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）通知》办水保〔2016〕65号），水土保持方案经批准后，当生产建设项目地点、规模发生重大变化，或项目水土保持方案有关内容发生较大变化时，及时向原审批部门和相应水行政主管部门报备。

（7）本方案批复后及时缴纳水土保持补偿费。

# 2 项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 项目基本情况

项目名称：德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目

建设单位：德惠市立峰房地产开发有限公司

建设性质：新建建设类项目

地理位置：项目建设地点位于德惠市万宝镇，项目区北侧、西侧、南侧为道路，东侧为住宅。中心点坐标为东经125°21'12.085"，北纬44°8'40.906"。

建设规模与内容：项目占地面积5243m2，项目新建住宅楼2栋，建筑面积9993.19m2；配套供水管线和供电工程等基础设施工程。容积率1.96，建筑密度40%，绿地率25%。

工程投资：项目总投资为3000万元，其中土建投资2100万元，资金来源为建设单位自筹解决。

工程工期：本项目计划于2023年4月开工建设，计划2023年11月完工，总工期8个月。

2.1.2依托关系

德惠市万宝镇圣帝豪(A1区)商住楼1#、2#、4#楼（以下简称一期工程）于2016年10月开工建设，已于2018年12月完工。通过查阅资料及现场查勘，一期工程占地面积为0.66hm2，本项目在一期工程的建设基础上进行扩建，供水、排水、供电等均依托于一期工程。本项目临时用地依托部分一期工程征占地，占地面积为0.10hm2，该部分占地已扰动并已进行了场地平整，目前地表现状已无表土，已硬化，一期工程已编制完成水土保持报告。

表2-1 工程特性及项目组成表

| 一、总体概况 |
| --- |
| 项目名称 | 德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目 |
| 建设地点 | 吉林省德惠市万宝镇 |
| 建设单位 | 德惠市立峰房地产开发有限公司 |
| 建设规模 | 本项目建筑面积9993.19m2，容积率1.96，建筑密度40%，绿地率25%，建设项目区内给排水、供电、供暖、消防等配套工程。 |
| 工程性质 | 新建建设类 |
| 施工用水 | 施工用水利用市政管网用水。 |
| 施工用电 | 项目区周边电力资源充足，供应较为方便。 |
| 工程总投资 | 本项目总投资为3000万元，土建投资为2100万元。 |
| 工程建设期 | 2023年4月～2023年11月，总工期8个月。 |
| 二、工程组成及占地情况（单位：hm²） |
| 项目分区 | 占地数量（hm²） | 主要指标 | 备注 |
|  | 永久征地 | 临时用地 | 合计 |  |  |
| 工程建设区 | 0.52 | 0 | 0.52 | 项目新建住宅楼2栋，建筑面积9993.19m2。 |  |
| 合计 | 0.52 | 0 | 0.52 |  |  |
| 三、本项目土石方量（单位：万m³） |
| 项目区 | 总量 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| 工程建设区 | 1.20 | 0.58 | 0.62 | 0.04 |  |  |  |
| 合计 | 1.20 | 0.58 | 0.62 | 0.04 |  |  |  |

2.1.3平面布置

项目总平面布置的基本原则是满足建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合项目实际合理布置，使总平面布置与建筑物的使用功能相协调，平面布置按照功能不同分区布置建构筑物等区域。

2.1.3.1建构物工程

本项目场地呈不规则矩形布置，共建设住宅楼2栋，其中3#住宅楼位于场地北侧，建筑面积4205.23m2，6层建筑；5#住宅楼位于场地的南侧，与3#建筑平行布置，建筑面积5787.96m2，5层建筑；主体结构形式采用框架结构，基础采用独立基础。本项目依托一期工程的1个小区出入口，1个消防车出入口。

表2-2 建筑物工程统计表

| 序号 | 建筑名称 | 地上建筑面积m2 | 地下建筑面积m2 | 总建筑面积m2 | 层数 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#住宅 | 4205.23 | 0 | 4205.23 | 6 | 框架结构 |  |
| 2 | 5#住宅 | 5787.96 | 0 | 5787.96 | 5 | 框架结构 |  |
| 3 | 合计 | 9993.19 | 0 | 9993.19 |  |  |  |

2.1.3.2硬化工程

项目区域内设置人行道及行车道，路面结构一致。路面结构（总厚80cm）：25cm水泥混凝土路面；40cm石灰粉煤灰砂砾基层；15cm石灰土（12：88）垫层。硬化工程占地面积1480.69m2。

2.1.3.3绿化工程

根据绿化的立地条件、植物生长特性，按照适地适树的原则，采用本地苗或本地驯化苗确定本次造林树种，分别为：青扦云杉、油松、蒙古栎、白桦、火炬树、京桃。灌木品种为。草坪铺装采用狼尾草、紫花苜蓿、白三叶。绿化面积为1310.75m²，绿化率为25%。

表2-3 项目用地主要技术指标

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 规划总用地面积 | m2 | 5243 |
| 总建筑面积 | m2 | 9993.19 |
| 地上建筑面积 | m2 | 9993.19 |
| 地下建筑面积 | m2 | 0 |
| 道路及硬化面积 | m2 | 1480.69 |
| 绿化面积 | m2 | 1310.75 |
| 容积率 |  | 1.96 |
| 建筑密度 | % | 40 |
| 绿地率 | % | 25 |

2.1.4竖面布置

场区竖向采用平坡式布置，在保证地面和路面排水所需最小坡度的前提下，结合周边市政道路标高和场地自然地势，顺坡就势设置竖向标高，以减少工程土石方量和有利于市政工程管线接引为原则进行设计。

通过查看工程总平面图各区域原地面地高程及设计标高可得：

场地平整标高为203.60-204.15m，基本趋于平地；建筑物设计±0.00标高204.45m；场内道路竖向最小坡度不小于0.3%，纵向最大坡度不大于3%。

雨水管道坡降平均为3‰，污水管道平均为6‰，保证场区排水通畅。

2.1.5供水系统

本项目供水水源由小区地下水泵房生活给水设备供给，水泵房为一期工程建设内容，供水管径为DN200，项目用水主要为生活用水。项目建筑室内管材采用聚丙烯PPR塑料管，并加适当装饰使之与建筑协调。室外给水采用焊接钢管加防腐设施，埋地敷设。引水管线布置成环状管网，供水压力0.2Mpa。项目安装给水管线长度300m。

2.1.6排水系统

排水设计采用雨污分流制，项目室外道路设有雨水口收集地面雨水，地块内雨水分别接入项目市政雨水管网，雨水管径DN300，雨水采用有组织排放，设雨水口，进入地下排水管网，就近排放，雨水口采用双箅雨水口形式。

本次设计雨水口深度为1.0m。环保雨水口内设有拦污篮，对污染物进行拦截，提高排放水质，安装污水管线长度300m，雨水管线长度300m。

2.1.7供热系统

本项目冬季采暖热源依托一期工程供热系统，项目供热管管径为DN150，管线长度400m。

2.1.8供电系统

本项目电源由市政的供电系统引入，就近π接箱引来380/220V电源至一期设备间内，再分别供给本楼的动力负荷及明负荷用电；备用电源由小区柴油发电机组低压配电柜引来。

2.1.9通讯

引自市政地下通讯线路。

2.1.10项目内外交通

项目区紧邻市政道路，外部道路可利用周边市政道路；工程建设内部道路采用永临结合的方式，能够满足本项目施工期间各种材料的运输，工程施工期间不需修建其它外部施工道路。

2.2 施工组织

2.2.1 施工生产生活区布设

本项目施工期间，施工生产生活区位于项目一期，现状为硬化地面，长50m，宽20m，占地面积为1000m2，办公区为简易彩钢房，施工结束后进行拆除。

施工生产生活区位置图

2.2.2 施工道路布设

施工期间设置内部道路采用永临结合的方式，外部道路利用既有市政道路，满足施工要求。

2.2.3 临时堆土场布设

本方案设计在工程建设区内设置土方堆放场1处，布置在3#和5#中间空地，规格20m×50m，堆土高度不大于4m，坡比1：1，堆放土方3700m3，密目网苫盖面积1200m2。

2.2.4 施工用水、施工用电布设

（1）施工用水

本项目施工用水引自市政给水管网，以地埋方式接入。

（2）施工供电

施工用电引自市政10kV电力线路，供电线路由电力部门负责接引，能够满足本项目的用电需求。

（3）施工材料：本项目所需的砂砾、石料、水泥、钢筋、绿化覆土、苗木等材料均由当地购买，德惠市万宝镇建筑材料齐全，完全满足本项目所需。购入的材料在开采过程中破坏水土资源，造成水土流失，在材料购买合同中明确水土流失防治责任由供应商方负责，不纳入本方案的防治责任范围。

2.2.5 取土（石、料）场

本项目不设置取土（石、砂）场。

2.2.6 弃土（石、料）场

本项目布设弃土（石、料）场。

2.2.7 施工方法与工艺

（1）场地平整

场地平整采用推土机推土、摊平，挖掘机装土、自卸汽车运土，碾压机碾压，边缘压实不足之处，辅以人工和电动冲压夯夯实。本项目场地平整以回填为主。

（2）建筑物基础开挖

建构筑物基础采用独立桩基础，主要施工流程如下：插打钢护筒→钻孔→清孔→钢筋笼制作及安装→砼灌注。插打钢筋筒壁厚12mm，根据各墩不同地质情况决定护筒长度，钻孔过程正循环回转站进行施工，砼要垂直灌入桩孔内，并应连续分层浇筑，每层厚度不超过1.5mm。桩基础之间采用地梁连接，地梁开挖宽度0.5m。

（3）建筑物基础回填

当填土部位建筑物混凝土强度达到50%~70%强度后才可进行回填作业；填土前必须用钢丝刷等工具将建筑物表面的乳皮、粉尘及油污等物清除干净；在开始回填时，必须将建筑物表面洒水湿润，并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实，泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致，并与下部涂层衔接，严禁泥浆干涸后再铺土和夯实；填土用的压实机具宜为小型夯具，做到贴边夯实，不得采用大型碾压机械，对刚性建筑物产生破坏；建筑物两侧的填土应均衡上升。一般情况下，不要在雨季、雨天回填。

（4）管沟开挖施工

管线开挖的施工顺序为：放线→土方开挖→沟底平整→管线吊装→回填土方。按照设计尺寸由挖掘机进行管线开挖；管线开挖产生的土方临时堆置在管线一侧，管线吊装结束后立即回填。管线开挖离底部20cm深度时，采用人工清理修整；管线开挖完成后，采用人工配合起重设备进行吊装；管线吊装完成后，进行管线检修，合格后，进行土方回填；管线开挖土方全部回填压实。管线等工程施工结束后进行场地平整，场地平整严格按照设计高程进行施工，平整方式主要以机械压实为主，机械不易施工处采用人工打夯压实为辅，平整结束后进行高程测量。

（5）人行步道施工

1）清理基层：将混凝土层（水稳层）表面的积灰及杂物等清理干净。如局部凹凸不平，应将凸处凿平，凹处补平。

2）找平、弹线：按照设计图纸标高控制点内近引标高及平面轴线。每个5m×5m方格开始铺砌前，先根据位置和高程在四角各铺一块基准石材，在此基础上在南北两侧各铺一条基准石材。经测量检查，高程与位置无误后，再进行大面积铺砌。

3）试拼和试排：铺设前对每一块石材，按方位、角度进行试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号排放整齐。为检验板块之间的缝隙，核对板块位置与设计图纸是否相符合。在正式铺装前，要进行一次试排。

4）砂浆：本次花岗岩石材厚度为30mm，板材砂浆层为20mm，按水平线定出砂浆虚铺厚度（经试验确定）拉好十字线，即可铺筑砂浆。用1：3干硬性水泥砂浆，铺好后刮大杠、拍实、用抹子找平，其厚度适当高出水平线2-3mm。

5）花岗岩铺贴：铺贴前预先将花岗岩除尘，浸湿后阴干后备用。在板块试铺时，放在铺贴位置上的板块对好纵横缝后用预制锤轻轻敲击板块中间，使砂浆振密实，锤到铺贴高度。板块试铺合格后，翻开板块，检查砂浆结合层是否平整、密实。增补砂浆，在水泥砂浆层上浇一层水灰比为0.5左右的素水泥浆，然后将板块轻轻地对准原位放下，用橡皮锤轻击放于板块上的木垫板使板平实，根据水平线用水平尺找平，接着向两侧和后退方向顺序铺贴。铺装时随时检查，如发现有空隙，应将板材掀起用砂浆补实后再进行铺设。

6）灌缝、擦缝：铺砌完后按板材的颜色用白水泥和颜料与板材色调相近的1：1稀水泥浆，装入小嘴浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙内，流在缝边的浆液用牛角刮刀喂入缝内，至基本饱满为止，缝宽为2mm；1-2小时后，再用棉纱团蘸浆擦缝至平实光滑。粘附在石面上的浆液随手用湿纱团擦净。

7）覆盖养护：灌浆擦缝完24小时后，应用土工布或干净的细砂覆盖，喷水养护不少于7天。

（6）绿化施工

在绿化区域进行全面整地，先清除垃圾、杂物等，然后，压实整地，按照设计定点穴状整地。由于该地区天气干燥，在栽植前先浸穴，挖穴后应施入腐熟的有机肥作基肥。

2.3 工程占地

本项目总占地面积为0.52hm2，占地类型为住宅用地。工程占地类型和占地性质详见表2-4。

表2-4 工程占地类型和占地性质

| 项目区 | 占地面积 | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （hm2） | 住宅用地 | 未利用地 |
| 工程建设区 | 0.52 | 0.52 | 0 |
| 合计 | 0.52 | 0.52 | 0 |

2.4 土石方平衡

2.4.1表土平衡

工程建设区开工前原地貌为净地，无需进行表土剥离。工程建设区绿化面积1310.75m2，回覆厚度0.30m，回覆量0.04万m3，需外购。

2.4.2土石方平衡

本项目建筑物全部采用独立桩基础，以地梁形式连接，根据主体设计，3#住宅单桩规格为40×40cm，单桩开挖土方0.504m3，共需30桩，砼墙总面积23.66m2，地梁开挖宽度0.25m，基础底标高-3.15m；5#住宅单桩规格为40×40cm，单桩开挖土方0.528m3，共需33桩，砼墙总面积155.36m2，地梁开挖宽度0.25m，基础底标高-3.30m。根据各建筑物结构图共计开挖土方0.45万m3，回填方0.39万m3，余方0.06万m3，余方用于场平。

管线沟槽开挖施工断面为开挖深度2.1m，下底宽1.0m，顶宽2.2m，沟槽开挖土石方为3.36m³/m，各类管线共计400m（同沟铺设，不重复计列），沟槽开挖量为1344m3，管线施工结束后立即回填，回填量为1200m3，余方144m3，就地平整，无借方，无弃方。

综上，本项目基础开挖土方共计0.58万m3，用于场地回填利用方共0.58万m3。

2.4.3总体土石方平衡情况

本项目土石方挖填总量为1.20万m3，其中开挖土石方量0.58万m3，回填土石方量0.62万m3（含绿化用土回覆0.04万m3），需外购绿化用土，无外借方，无弃方。土石方平衡见表2-5。

表2-5 土石方平衡表                   单位：万m3

| 分区 | 分类 | 挖方 | 填方 | 调入方 | 调出方 | 外借方 | 余方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 工程建设区 | 土石方 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化用土 | 0 | 0 | 0.04 | 购买 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0.58 | 0.58 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 土石方 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化用土 | 0 | 0 | 0.04 | 购买 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0.58 | 0.58 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 拆迁安置与专项设施改（迁）建

本项目无拆迁安置与专项设施改（迁）建问题。

2.6 施工进度

本项目主体工程于2023年4月开工建设，计划2023年11月完工，。

| 项目 | 2023年 |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 施工准备期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体建筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬化、管线配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2-2 工程施工进度图

2.7 自然概况

2.7.1 地质

项目区属天山兴安地槽褶皱区吉黑褶皱系松辽拗陷的东部边缘，分布着深厚的白要系泉头组，为一套红色较粗粒碎屑岩，均为不透水层或含水性极微层，地层深厚，岩层致密，倾角很小。此外，第四世纪沉积相当普遍，洪积层上部为黄土状物质，下部为红色粘土或砂粒层。新构造运动以来，地体微升，地表受流水切割，沟谷发育，形成微波状台地平原。二级阶地黄土状亚粘土厚15~5m，抗压强度20~5t/m2，是较佳的天然地基。一级阶地亚粘土层地基抗压强度8~lt/m2，下部是砂、沙砾层，抗压强度5~5t/m2，距地表6m以下是基岩，对大型、特大型建筑基础置于基岩上最有利。

根据工程设计资料：地下水属第四系孔隙潜水，主要以大气降水和河流的侧向补给为主，场地地下水该区段地下水埋深一般为2.50m~4.50m，地下水水位随季节变幅在1.00~2.00m。地下水对混凝土及混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），本项目建设区域地段地震动峰值加速度0.05g（抗震设防烈度为6度），地震动反应谱特征周期为0.35s。

工程建设沿线不良地质作用发育较少，拟建工程附近未见溶洞、崩塌、滑坡、泥石流、采空区等不良地质现象，场地稳定。

2.7.2 地貌

德惠市万宝镇地处台地平原，地势东高西低，平均海拔200米。

项目区原地表高程202.95-202.99m，地面坡度为5°以下，地势趋于平地。

2.7.3 气象

项目区属于温带季风性气候，根据德惠市气象站1990年~2020年资料统计，年平均气温5.4°C，大于等于10°C积温3029.5°C，年平均蒸发量为1024mm，年平均降水量为512.9mm,无霜期143d，多年平均风速为3.1m/s,全年主导风向为SW，年均大风日数23.2d，雨季时段为6~9月，占全年降水量的70%以上，最大冻土深度为1.70m，气象要素见表2-6。

表2-6 气象要素表

| 气象条件 | 单位 | 德惠市万宝镇 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 5.4 |
| ≥10℃积温 | ℃ | 3029.5 |
| 年平均降水量 | mm | 512.9 |
| 年平均蒸发量 | mm | 1024 |
| 多年平均风速 | m/s | 3.8 |
| 主导风向 |  | SW |
| 无霜期 | d | 143 |
| 大风日数 | d | 23.2 |
| 最大冻土深度 | cm | 170 |

2.7.4 水文

厂址区域主要河流为伊通河，是长春平原上的千年古流，是松花江的二级支流。

伊通河发源于吉林省伊通县境内哈达岭山脉青顶山北麓，径流量3.5-6亿m³/年，伊通河属黑龙江流域饮马河水系支流，发源于哈达岭山脉伊通县东南部大青顶子山西北侧，流经磐石、伊通、长春、农安和德惠五个县市，在新立城水库上游纳入伊丹河、下游纳入新开河，至农安县靠山屯东注入饮马河归入松花江。河流全长343.5km，流域面积7515km2。伊通河位于本项目厂址西侧，距厂址约2.8km。50年一遇洪水位168.47m，本项目区域海拔203.60-204.15m，本期工程建筑零米标高拟定为204.45。项目区水系图见图2。

2.7.5 土壤

德惠市土壤共有12个土类、38个亚类、64个土属、190个土种，其形成与分布具有明显的过渡性。中东部为黑土地带，西部为黑钙土地带，自东向西更替。形成了以黑土、草甸土、黑钙土为主的众多土壤类型。黑土是德惠市面积最大、质量最好的地带性土壤，主要分布在台地上及河流高阶地上，占总面积的34.59%；草甸土广泛发育在各河谷阶地和泛滥平原上，占总面积的23%；项目区土壤主要以草甸土为主。

本项目区占地范围内无可剥离表土。

2.7.6 植被

德惠市位于长白山植物区系与蒙古植物区系的过渡地带，区域林草覆盖率约3%。地区植被大致可分为森林、灌丛、草原、草旬、沼泽、水生植被、沙生植物和栽培植被等8种类型。森林组成以东亚阔叶林为主，如油松、樟子松、长白落叶松、侧柏、桧柏、胡桃秋、水曲柳、黄菠萝、花曲柳等。野生植物资源群落中，有森林植物、草甸植物、草原植物等，具有经济价值的野生植物300余种；可供药用的有五味子、大活、党参、苍术等150种；可做工副业原料的有胡枝子芦苇、蒙古栋等50多种；可供食用的有菜、黄花菜、山植、山葡萄等30多种；可做饲料的有碱草、草木棵、小叶樟等50多种。

项目区现状为住宅用地，项目区内无林草植被覆盖。

# 3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

依据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）和规范性文件，主体工程约束性规定的因素分析详见表3-1。

表3-1 主体工程约束性规定的因素分析评价表

| 序号 | 约束性条件 | 主体工程情况 | 符合性 规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 项目区属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。工程施工优化了施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 基本 符合 |
| 2 | 主体工程选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 主体工程选址不位于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 符合 |
| 3 | 主体工程选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区，是否占用了国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 项目区不属于上述地区。 | 符合 |
| 4 | 严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土（石、砂）场。 | 项目区未设置取土场。 | 符合 |
| 5 | 严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响区域设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。 | 项目区未设置弃土场。 | 符合 |
| 6 | 是否处于水土流失严重、生态脆弱的地区。 | 项目区不属于水土流失严重、生态脆弱的地区。 | 符合 |

本工程不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测点；不在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响区域设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。本项目选址无法避让省级水土流失重点预防区，本水土保持方案通过严格执行东北黑土区水土流失防治一级标准，补充和完善水土保持措施，通过将施工生产生活区布设在项目区内等优化施工布置，加强工程施工管理、优化施工工艺和时序，减少项目建设可能产生的水土流失。因此，从水土保持角度评价认为本项目选址合理，符合水土保持要求。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1 建设方案评价

本项目因工程无法避让东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，采用水土流失一级防治标准，雨水排水全部采用地埋管线，利用雨水口收集地表径流，减少了开挖面。雨水管线工程按照《室外排水设计规范》要求设计重现期以2年为标准进行设计。

本项目总平面布局合理紧凑，绿化系数达到规划指标的要求；竖向布置采取平坡式布置方式，建构筑物施工除必要地下建筑物挖方外，全部采用钢筋混凝土独立基础钢混框架结构。施工生活区位于工程一期硬化地面上，施工生产区布置在项目区范围线内，不会造成新的水土流失。工程建设方案总体布局在充分利用现有条件的前提下，尽量满足工程布局合理、交通运输方便、节约国土资源、减少土石方量的要求，主体工程建设方案可行。

3.2.2 工程占地评价

本工程总占地面积共计0.52hm2，占地类型为住宅用地。工程占地范围明确，占地面积统计无漏项、缺项。

本项目规划指标为建筑密度40%、容积率1.96，绿地率25%，满足建设用地规划设计条件要求。

项目施工期间直接利用周边市政道路进场，无需新建外部道路；施工生产生活区布置在一期工程硬化路面上，不进行开挖，未造成水土流失。用电、用水均接引利用既有市政设施；通过合理利用现有场地，优化施工组织和加强土石方调配，地下开挖土方直接用于场平，减少弃土征地面积。

综上，从水土保持角度分析，本项目工程占地范围明确，占地统计无漏项、缺项，项目规划设计指标满足建设用地规划设计条件，工程占地总体符合水土保持和节约用地的要求。本项目周边供水、电、交通等公共配套设施齐全，可就近接引，可满足施工要求，工程占地不存在漏项。

3.2.3 土石方平衡评价

1）表土资源剥离、保护和利用评价

项目区原地貌为净地，无可剥离表土。

2）土石方量分析评价

- 临时堆土及防护分析评价

本工程临时堆土场设置在各个建筑基础周边并进行临时防护，也便于基础施工后直接进行回填。管线施工时开挖的土石方临时堆存在管沟一侧，即挖即填，挖填自身平衡，减少了土方倒运。

- 土方调运合理性分析

项目土石方挖方包括建筑物桩基础开挖，填方包括场地平整回填；硬化区域基层回填随场地平整回填一并处理。各单项工程土石方挖填数量，与场地平面、竖向布置指标、施工方法及时序总体对应，土石方计算无漏项、挖填数量合理。

项目为点型建设项目，土石方调运主要为场内短距离调配。通过加强施工组织，基础施工期间土方开挖与场地平整回填同时进行，做到土方随挖、随填，最大限度减少了土方重复挖填量和弃方量，土石方调运符合场地实际、节点适宜、时序可行。

综上，从水土保持角度分析，本项目土石方数量准确，土石方调运和临时堆土方案符合工程实际，弃土明确、时序合理，土石方平衡总体合理可行，符合水土保持要求。

3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目未设置取土场。

3.2.5弃土场设置评价

本项目未设置弃土场。

3.2.6 施工方法与工艺评价

主体工程在施工前首先成立施工部，并合理布置施工场地，制定有效施工方案、施工工期以及施工时序等，保证工程的顺利实施。

施工场地集中布置，占地面积满足施工活动的需要。整个施工阶段交叉进行确保工程如期完成。施工进度安排紧凑合理，在满足工程施工需要的同时，缩短了施工工期减少了施工过程中的水土流失。

从施工时序上看，施工准备期进行通电、通水等施工同步进行，施工期间基础开挖与部分构建筑物施工同步进行，土方回填后进行管线施工，即挖即填，土石方堆放在施工沿线一侧，这样既有利于土方的就近调动，又可缩短运距，减少运输过程中的水土流失，以避免二次开挖和搬运。在管线施工完成后立即进行道路及硬化施工。施工方法满足水土保持的要求，避免了对土地资源的浪费。满足水土保持少占地、少扰动、少破坏的要求。综上所述，施工方法符合减少水土流失的要求。

3.2.7 主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价

根据水土保持技术标准，分析和评价主体工程具有水土保持功能的措施能否满足工程建设过程中的水土保持要求，是进行水土保持工程总体布局、合理制定防治措施体系的基础。本方案将对主体工程设计中以防治水土流失为主要目的的工程措施纳入到水土保持总体布局中，并对主体工程中不满足水土保持要求的工程措施提出改善措施，以完善水土保持防治措施体系。

（1）绿化用土回覆

工程建设区在施工后期对项目区内绿化区域采取了绿化用土回覆，为植被恢复创造了条件，该工程具有水土保持功能，列入水土保持工程。

（2）全面整地

主体工程设计对工程建设区绿化区域进行全面整地，为绿化措施创造了条件，满足水土保持要求和水土保持设计标准。

（3）绿化

主体工程在施工后期对项目区内可绿化区域采取了铺设草坪和栽植灌木的方式恢复植被，使项目区植被得到恢复，增加了林草覆盖率，该工程具有水土保持功能，列入水土保持工程。

（4）雨水管线及雨水口

主体工程在过程中沿规划道路布设雨水管线以及雨水口，使得项目区内地表降水有序排出项目区外，减少水土流失，该工程具有水土保持功能，列入水土保持工程。

（5）硬化场地

主体工程对内部布置人行道铺装，该工程均具有水土保持功能，但以主体功能为主，不界定为水土保持措施。

（6）彩钢板

主体工程在占地红线设置彩钢板临时挡护措施，本项目区处于风蚀区，彩钢板具有一定的拦挡作用，但是主要是由于本项目采取基坑开挖具有警示的作用，所以不界定到水保措施。

通过对工程建设区内水土保持措施的分析与评价，认为主体工程设计的各项措施具有水土保持作用，符合水土保持要求。

主体工程水土保持功能措施评价表见表3-2。

表3-2 主体工程水土保持功能措施评价分析成果表

| 分区 | 主体已有 | 分析评价 | 需补充完善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 绿化用土回覆 全面整地 雨水管线及雨水口 | 缺少临时堆土苫盖 | 临时堆土苫盖 |

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

通过对主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析评价，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的界定原则，本方案将主体工程设计的雨水管线、雨水口、绿化用土回覆、全面整地、绿化措施、密目网苫盖等措施纳入水土保持措施体系，计入水土保持投资。

### 3.3.1 工程措施

（1）绿化用土回覆措施

根据主体设计，项目内占地无表土可剥离，施工结束后对工程建设区可绿化区域进行绿化用土回覆，回覆面积0.13hm2，回覆量0.04万m3，平均回覆0.30m。该工程具有水土保持功能，满足水土保持要求，界定为水土保持措施，计入水土保持投资。

（2）全面整地

主体工程设计对工程建设区可绿化区域进行全面整地，采取土地翻耕和平整措施，土地翻耕采取机械为主，人工辅助，耕深0.20~0.30m，全面整地面积0.13hm2，全面整地后进行绿化。该工程具有水土保持功能，满足水土保持要求，界定为水土保持措施，计入水土保持投资。

（3）绿化措施

主体设计施工完成后，对建、构筑物周围、道路两侧及围墙内侧空地进行绿化措施，绿化面积为0.13hm2，种植常绿树和灌木，配植露地草花。草种可选择三叶草，灌木可选择丁香，乔木可选择垂榆、银中杨、京桃等。该工程具有水土保持功能，满足水土保持要求，界定为水土保持措施，计入水土保持投资。

（4）雨水管线及雨水口

主体工程设计了一套雨水排水管线，管线沿道路敷设，由雨水口统一收集，雨水管线长度300m，每隔50设置一个雨水口，雨水口6个。该工程具有水土保持功能，满足水土保持要求，界定为水土保持措施，计入水土保持投资。

### 3.3.2 植物措施

（1）景观绿化

主体设计对项目区可绿化区域进行景观绿化，绿化方式采用乔灌草相结合，采用园林式绿化，植物品种选用乡土树（草）种。

本项目绿化面积0.13hm2。该工程具有水土保持功能，满足水土保持要求，界定为水土保持措施，计入水土保持投资。

主体已列水土保持措施及投资见表3-3。

表3-3 主体已列水土保持措施及投资统计表

| 序号 | 措施名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 |  |  |  | 162595 |
| 一 | 工程建设区 |  |  |  | 162595 |
| 1 | 绿化用土购买 | 100m3 | 4 | 1100 | 4400 |
| 2 | 绿化用土回覆 | 100m3 | 4 | 950 | 3800 |
| 3 | 全面整地 | hm2 | 0.13 | 1500 | 195 |
| 4 | 雨水管线 | m | 300 | 500 | 150000 |
| 5 | 雨水口 | 个 | 6 | 700 | 4200 |
| 第二部分 | 植物措施 |  |  |  | 393225 |
| 一 | 工程建设区 |  |  |  | 393225 |
| 1 | 绿化 | m2 | 1310.75 | 300 | 393225 |
| 合计 |  |  |  | 555820 |

# 4 水土流失分析

4.1 水土流失现状

根据《全国水土保持区划》，项目区所在区域属东北黑土区。根据《吉林省水土保持规划（2016-2030年）》，项目区位于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区。水土流失类型为水力侵蚀，根据项目区内的土地利用现状、林草覆盖率、降雨、地形地貌、土壤、人类活动（施工）等影响因素，结合土壤侵蚀分类分级标准进行评判，确定项目区原生土壤侵蚀模数为500t/（km²·a），容许土壤流失量为200t/（km²·a）。根据《吉林省水土保持公报》（2021年），德惠市土壤侵蚀类型为水力侵蚀。德惠市万宝镇土壤侵蚀类型为水力侵蚀，水土流失总面积738.05km²，其中轻度侵蚀703.73km²、中度侵蚀30.63km²、强烈侵蚀2.96km²、极强烈侵蚀0.71km²、剧烈侵蚀0.02km²。项目区水土流失强度为轻度。德惠市万宝镇水土流失现状见表4-1。

表4-1 水土流失情况一览表                   单位：km²

| 行政区划 | 侵蚀类型 | 侵蚀面积 | 各级强度侵蚀的面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |
| 德惠市 | 水力侵蚀 | 738.05 | 703.73 | 30.63 | 2.96 | 0.71 | 0.02 |

4.2 水土流失影响因素分析

### 4.2.1工程建设对水土流失的影响

（1）自然因素的影响

工程施工时对原有的地表产生破坏，使土壤疏松裸露，项目区属于水力侵蚀区，在降雨等外营力的作用下，会使原有的水土保持功能尚失，进而会产生水土流失。

（2）场地平整的影响

施工活动对原地面进行严重的扰动和破坏，由于原有地表保护层遭到破坏，土壤变得更加疏松，再加上原有水文系统被完全改变，排水不畅且在强烈冲刷作用下形成更有利于水土流失产生的径流路径，因而该阶段在项目整个施工过程中是最易引发水土流失和水土流失强度最大的阶段。

（3）基础工程施工的影响

主要包括基础开挖处理、基础砌筑。基础开挖是最易引起水土流失的施工活动，随着开挖深度和开挖土方量的增加及开挖剖面增加，产生水土流失的可能性增加，水土流失强度也随之加强，而且基础开挖所产生的大量临时堆土更容易受到降雨径流的冲刷而形成水土流失。

### 4.2.2扰动地表、损毁植被面积

本项目总占地面积0.52hm²，扰动地表面积0.52hm²，施工期间共损毁植被面积0hm2。

表4-2 本工程扰动土地面积情况表

| 序号 | 防治分区 | 占地面积（hm2） | 扰动土地面积（hm2） | 损毁植被面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设区 | 0.52 | 0.52 | 0 |
| 2 | 合计 | 0.52 | 0.52 | 0 |

### 4.2.3余（弃）土量

本项目土石方挖填总量为1.20万m3，其中开挖土石方量0.58万m3，回填土石方量0.62万m3（含绿化用土回覆0.04万m3），需外购绿化用土，无借方，无弃方。

4.3 土壤流失量分析

4.3.1 预测单元

根据项目区地形地貌、扰动方式、扰动后地表的物质组成、气象特征等相近的原则结合工程平面布置图，将本项目水土流失的预测范围划分为工程建设区1个预测单元。

4.3.2 预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定。预测时段分为施工期（含施工准备期）及自然恢复期。

施工期预测时间应按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。

（1）施工期（含施工准备期）

施工期指各预测单元进行工程建设的时期，对于本方案而言，该项目于2023年4月开工，2023年11月完工。各预测单元的施工期预测时段，根据施工准备期预测时段与施工期预测时段，按照最大不利因素原则确定。

（2）自然恢复期

自然恢复期为施工扰动结束后，不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，应根据当地自然条件确定，一般情况湿润区取2年，半湿润区取3年，干旱半干旱区取5年。根据《中国气候区划名称与代码气候带和气候大区》GB/T 17297-1998，项目区位于温带季风性气候区，自然恢复期预测时段取3年。

表4-3 预测单元及预测时段划分表

| 预测时期 | 预测单元 | 施工进度 | 预测时段 （a） | 预测面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 建构筑物区域 | 2023.4~2023.9 | 0.75 | 0.24 |
|  | 道路及硬化区域 | 2023.9-2023.10 | 0.125 | 0.15 |
|  | 绿化区域 | 2023.10~2023.11 | 0.125 | 0.13 |
| 合计 |  |  | 1 | 0.52 |

4.3.3 土壤侵蚀模数

水土流失预测的方法较多，包括同类工程实测资料类比法、地方经验方程计算法、监测小区实测资料法、专家估判法等。本项目扰动后的土壤侵蚀模数采用调查法、专家估判等方法相结合。其中施工期侵蚀模数，采用调查的方式确定。

针对本项目建设的实际情况，后续施工期将根据项目区现场调查及后续施工特点、施工工艺情况，项目区施工准备期和施工期扰动后侵蚀模数，利用资料类比法的数据。

表4-4 各分区扰动地貌土壤侵蚀模数表

| 分区 | 原生地貌侵蚀模数(t/km2.a) | 扰动后侵蚀模数(t/km2.a) | 自然恢复期侵蚀模数(t/km2·a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 建构筑物区域 | 400 | 5200 | / | / | / |
| 道路及硬化区域 | 400 | 4000 | / | / | / |
| 绿化区域 | 400 | 3800 | 1800 | 1300 | 700 |

4.3.4预测结果

本方案采用现场调查结合专家预测法进行预测。利用下面的公式分时段（施工期和自然恢复期）、分区域进行预测。

土壤流失量计算公式如下：

式中：——土壤流失量，t；

j——预测时段，j=1，即指施工期（含施工准备期）一个时段；

——预测单元，i=1，2；

Fji——第j预测时段、第i预测单元的面积，km2；

Mji——第j预测时段、第i预测单元的土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

Tji——第j预测时段、第i预测单元的预测时段长，a。

（1）施工期（含施工准备期）

施工期，各预测单元地表开挖与回填，其土壤松散系数不一，密实结构发生变化，土体的凝聚力、粘度、内摩擦角度等都会发生很大变化，抗蚀能力明显下降，侵蚀强度一般较原来增大较多，侵蚀模数也相应增大。结合实地调查分析，扰动侵蚀模数根据施工工艺和施工时段的不同，在不同的时段有不同的变化，水土流失预测直接采用扰动前后土壤侵蚀模数变化、侵蚀面积和侵蚀时间来确定。经预测，本项目施工期内产生土壤流失总量为10.73t，新增土壤流失总量为9.87t。

表4-5 施工期土壤流失量统计表

| 预测单元 | 水土流失面积(hm2) | 侵蚀模数(t/km2.a) | 预测时段(a) | 土壤流失量(t) | 背景值(t/km2.a) | 原地貌土壤流失量（t） | 新增土壤流失量（t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区域 | 0.24 | 5200 | 0.75 | 9.36 | 400 | 0.72 | 8.64 |
| 道路及硬化区域 | 0.15 | 4000 | 0.125 | 0.75 | 400 | 0.08 | 0.68 |
| 绿化区域 | 0.13 | 3800 | 0.125 | 0.62 | 400 | 0.07 | 0.55 |
| 合计 | 0.52 |  |  | 10.73 |  | 0.86 | 9.87 |

（2）自然恢复期

自然恢复期水土流失预测，是指在自然恢复期内产生的水土流失量预测。施工后期，各种扰动地表的活动基本停止，但裸露的地表在植被没有完全发挥作用之前，水土流失仍较严重。自然恢复期的土壤流失总量为4.94t，新增土壤流失总量为3.38t。

表4-6 自然恢复期土壤流失量预测表

| 预测单元 | 预测面积（hm2） | 侵蚀模数（t/km2.a) | 土壤流失量(t) | 背景值（t/km2.a) | 原地貌土壤流失量（t） | 新增土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  |  |  |  |
| 绿化区域 | 0.13 | 1800 | 1300 | 700 | 4.94 | 400 | 1.56 | 3.38 |
| 合计 | 0.13 |  |  |  | 4.94 |  | 1.56 | 3.38 |

图4-1  不同预测单元新增土壤流失量柱状图    单位（t）

图4-2  不同时期新增土壤流失饼状图

通过以上分析，工程建设产生新增水土流失比较严重时段为施工期，因此要加强对建设期各项水土保持防治措施的布设。根据预测结果分析本项目建设中发生水土流失的重点区域为建构筑物区域和绿化区域，监测重点时段为施工期。

本项目预测建设过程可能产生土壤流失总量为15.67t，新增土壤流失量为13.25t。

4.4 水土流失危害分析

本项目的建设过程中，征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的变化，如不采取水土保持措施，水土流失将对区域土地生产力、区域生态环境等产生不同程度的影响。

（1）对当地水土资源和生态环境的影响

工程施工期间遇大风大雨天气易造成严重风蚀和水蚀，影响当地环境。

（2）对工程本身的影响

本项目的建设将产生大量的基础土石方堆存，在水力和重力等外营力的作用下，被水严重侵蚀，影响项目的生产，土方开挖使土体在重力失衡的情况下会产生坍塌、滑落，对工作人员的人身安全构成威胁。

4.5 指导性意见

（1）防治重点时段与部位

通过以上分析，工程建设产生新增水土流失比较严重时段为施工期，因此要加强施工期的各项水土保持防治措施，同时确定水土流失防治重点区域为工程建设区。

（2）防治措施

以上预测结果是在主体工程未设计水土保持措施基础上，可能发生的水土流失。产生水土流失的因素较多，地面坡度、地表物质组成与结构、大风和降雨是造成水土流失的主导因素。根据以往的经验，防治水土流失最有效的方法是以工程措施为基础，结合植物措施，永久措施结合临时措施。

（3）施工进度安排指导意见

根据预测结果，施工期是新增水土流失较严重的时期，建议在施工中优化主体工程施工进度安排，有效缩短产生水土流失时间。如：土方开挖尽量避开强降雨季节，难以避开时加强此时段的防护措施。在各工程区，植物措施结合主体工程施工进度的安排，分期、分批地实施，土方调运采取边开挖边运送到填方地回填的施工工序，减少土方堆置时间和土方重复调运。

- 水土保持监测指导意见

根据水土流失预测结果，施工期的新增水土流失较为突出，水土保持监测重点区域为工程建设区，重点监测开挖扰动情况、水土流失情况。

综上所述，工程建设对当地的水土流失影响主要为建设期的施工活动改变、损坏和压埋原有地貌及植被，造成地表裸露，降低地表的抗蚀能力，加剧水土流失。从水土流失预测的结果可以看出，工程建设中水土流失主要发生在工程建设期期间，主体工程建设对地面扰动范围较大，可能造成的土壤流失量也较大，因此这些区域除必须采取的临时防护措施外，施工结束后还应以植被措施防护为主，因地制宜，构成行之有效的防治体系，遏制水土流失的发生与发展。

# 5 水土保持措施

5.1 防治区划分

根据项目的特点、不同场地水土流失的特征、土地整治后的发展利用方向及防治重点等进行水土流失防治分区，根据不同的施工区域特点，建立分区防治措施体系以临时防护措施为先导，工程措施和植物措施相结合，通过建立综合的防治措施体系使水土流失得到有效控制，改善施工区生态环境，经分析划分为工程建设区1个防治分区。

表5-1 防治分区表

| 序号 | 防治分区 | 水土流失特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设区 | 土石方开挖、调运、堆置和回覆使土质疏松，地表失去水土保持功能。 |

5.2 措施总体布局

5.2.1 总体防治思路

根据本项目建设特点和当地的自然条件，在水土流失预测及分析评价主体工程中具有水土保持功能工程的基础上，针对建设施工活动引发水土流失的特点和造成危害程度，依据分区治理、突出重点的原则，对项目区水土流失进行综合治理。采取有效的水土流失防治措施，把水土保持工程措施和植物措施，永久措施和临时措施有机结合起来，并把主体工程中具有水土保持功能的工程纳入水土流失防治措施体系中，充分体现“生态优先、绿色发展”的理念，合理确定水土保持措施的总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。

5.2.2 措施总体布局

本项目水土流失防治措施主要为工程建设区的绿化用土回覆、全面整地、雨水排水管线及雨水口、临时堆土的苫盖。

施工期布设雨水管线及雨水口，雨水管线沿道路敷设，经雨水口收集后统一排放；对基础开挖土方采取密目网苫盖防护措施。施工结束后对绿化区域进行绿化用土回覆，回覆后进行全面整地，采取土地翻耕和平整措施，土地翻耕采取机械为主，人工辅助，全面整地后采取绿化措施。

分区措施布设见表5-2。水土流失综合防治措施体系见图5-1。

表5-2 水土保持措施布设

| 防治分区 | 防治措施 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 工程措施 | 绿化用土回覆* |
|  |  | 全面整地* |
|  |  | 雨水管线* |
|  |  | 雨水口* |
|  | 植物措施 | 绿化措施* |
|  | 临时措施 | 密目网苫盖 |
| 注：带*为主体已有措施 |

图5-1  水土流失综合防治措施体系框图

5.3 分区措施布设

5.3.1 工程建设区

#### 5.3.1.1 工程措施

（1）绿化用土回覆

主体设计在进行植被绿化前先进行绿化用土回覆，以便其植被生长，本项目表土回覆面积为0.13hm2，覆土厚度30cm，表土回覆量为0.04万m3，绿化用土需购买。

（2）全面整地

对回覆绿化用土区域采取清除杂物、平整、机械结合人工施肥、翻松等措施整地，耕深0.2～0.3m，整地面积0.13hm2。

（3）雨水管线及雨水口

主体设计雨水管线工程按照《室外给排水设计规范》要求以设计重现期2年为标准进行设计。雨水管线采用地埋式铺设，采用HDPE双壁波纹排水管，管径为DN300，雨水管线长300m，配套每隔约50m设置1处雨水口，共设置雨水口6个。

#### 5.3.1.2 植物措施

主体设计对项目区可绿化区域进行景观绿化，绿化方式采用乔灌草相结合，采用园林式绿化，植物品种选用乡土树（草）种。本项目绿化面积0.13hm2。

#### 5.3.1.3 临时措施

本方案新增对基础开挖土方采取密目网苫盖措施，堆土场设计规格长度50m，宽度20m，高度2m，边坡比1：1，密目网苫盖面积1200m2。

5.3.2防治措施工程量汇总

本方案水土保持措施包括工程措施、植物措施和临时措施。本项目水土保持工程措施工程量见表5-3。

表5-3 水土保持工程措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 工程措施 | 绿化用土回覆 | 100m3 | 4 |
|  |  | 全面整地 | hm2 | 0.13 |
|  |  | 雨水管线 | m | 300 |
|  |  | 雨水口 | 个 | 6 |
|  | 植物措施 | 绿化措施 | hm2 | 0.13 |
|  | 临时措施 | 密目网苫盖 | m2 | 1200 |

5.3施工要求

5.3.1 施工组织形式

水土保持防治措施是对工程建设过程中可能产生的水土流失采用预防和治理措施，是对主体工程的补充，水土保持防治工程纳入主体工程，实行项目法人制，招标投标制及项目监理制，对本项目的水土保持工程进行招标，签订施工合同，按照设计施工合同完成防治工程。

5.3.2 物资采购

水土保持防治工程所需各种材料就近购买。

5.3.3 施工条件

本项目水土保持防治工程与主体工程同一区域施工，场地内外的交通满足了施工材料运输的需要。施工用水用电由主体工程供水供电系统统一供应。

5.3.4 水土保持工程施工方法

本项目水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施，措施主要为全面整地及植被恢复。

主要施工工艺如下：

（1）绿化用土回覆

绿化用土回覆采用机械施工。回覆现场采用74kW推土机推土、运送、卸除、摊平。

（2）全面整地

全面整地在植物措施开始前进行。首先清除施工扰动区域内的杂物，机械施工对场地进行平整，要保证有2‰～4‰的排水坡度。然后采用37kw拖拉机机械施工，人力施工为辅，耕深0.2m。

（3）撒播种草

用于本工程水土保持植物措施的草种必须为一级种，要有“一签、三证”，即要有标签、生产经营许可证、合格证和检疫证。播种前将种子消毒；春季播种需在地面温度回升到15℃以上，土壤墒情较好时进行。播种采用人工撒播，少量覆土，并镇压。

（4）栽植乔灌木

首先进行苗木准备，保证各规格树种施工用苗尺寸统一；按设计图纸进行定点放线，确定树木种植点，对孤赏树、列植树定出位置，用白灰点明和钉上木桩。以种植点为中心沿四周向下挖坑，槽穴成直筒型，忌锅底型，表土要单独堆放，覆土时先放入槽穴，栽植时苗木要扶正，随后填土，分层捣实。栽植后沿植槽外缘做好水穴，以便灌溉。

用于该项工程水土保持植物措施的苗木必须达到如下要求：根系发达而完整，主根短直，接近根颈一定范围内有较好的侧根和须根，起苗后大根系应无劈裂；苗干粗壮通直，有一定的适合高度，不徒长；主侧枝分布均匀，能构成丰满的树冠，下部枝叶不枯落成裸干状，干性强并无潜伏芽的针叶树中央领导枝要有较强优势，顶芽占优势；无病虫害和机械损伤；落叶乔木最小选用胸径3cm以上，常绿乔木最小应选树高1.5m以上苗木。乔木高2～8m，株距3～5m，栽植完毕后，用“十”字扁担桩绑扎，树桩采用统一粗细的木桩，桩应深入土层60cm。这样可以有效防止树木位移、倒伏。灌木高0.8～1.6m，栽植深度为土球高度的1-2倍。

（5）雨水管线及雨水口

管线施工采用机械开挖，结合人工；机械吊装下管方式，埋入最深冻土层以下。沟槽开挖深2.1m，底宽1.0m，沟槽开挖结束后，将地面上已经组装完毕的管道，通过机械吊装的方式铺设至挖好的沟槽中，并立即回填覆盖，回填过程中要严格防止地表水的进入，回填结束后，进行压实。

（6）密目网苫盖

主要为基础开挖堆土苫盖防护，堆土完成后铺设密目网搭接，边角用编织袋装土压实。

5.4.5 施工进度

根据主体工程施工进度安排，结合各水土流失防治分区所采取的水土保持措施，以尽量减少工程施工期间的水土流失为宗旨，安排水土流失防治分区的水土保持措施实施进度，实施进度安排应做到：

（1）水土保持工程措施施工要尽量避开雨季。

（2）植物措施尽量选择合适的季节。

水土保持施工进度安排见图5-2。

| 防治分区 | 措施名称 | 2023年 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设区 | 绿化用土回覆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面整地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密目网苫盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程措施                 绿化措施                   临时措施

图5-2 水土保持施工进度安排表

# 6 水土保持监测

6.1 范围和时段

6.1.1 监测范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土保持监测范围确定为该项目的水土流失防治责任范围，总面积0.52hm2。据工程建设过程中所造成的水土流失数量、分布及治理措施，将工程建设区作为重点监测区域。

6.1.2 监测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》GB/T51240-2018）以及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保﹝2020﹞161号）的要求，该项工程为建设类项目，结合建设工期和工程特点，确定该项工程水土保持监测时段为施工准备期前开始至设计水平年。根据水土流失预测结果，水土流失监测集中在项目施工期。

本项目计划于2023年4月开工建设，于2023年11月完工，设计水平年为2024年。本方案确定项目总的监测时段为2023年4月至2024年12月。

6.2 内容和方法

6.2.1 监测内容

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保﹝2020﹞161号）和《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监〔2020〕63号），水土保持监测内容为水土流失自然影响因素监测、扰动土地情况监测、水土流失状况监测、水土流失防治成效和水土流失危害监测。具体监测内容如下：

（1）水土流失自然影响因素

施工期间的气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素；项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损毁情况；项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况。

（2）扰动土地情况监测

项目建设对原地表、植被的占压和损毁情况、项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况。

（3）水土流失状况监测

重点监测水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况，以及项目区原地貌土壤侵蚀模数等。

（4）水土流失防治成效

重点监测采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量、以及实施水土保持措施后的防治效果对比情况等。主要包括措施的类型、数量、分布、完好程度、各措施的实施进展情况、措施对周边生态环境发挥的作用等。

（5）水土流失危害监测

重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。

（6）本底值监测

工程施工准备期前，结合项目区的实际情况，对水土保持监测范围的地形地貌、地面组成物质、植被、气象、水文、土地利用现状、水土保持措施与质量、水土流失状况等基本情况进行调查，掌握项目建设前水土流失背景状况。

6.2.2 监测方法

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保﹝2020﹞161号），水土保持监测方法包括卫星遥感、无人机遥感、地面观测、实地调查量测、查阅资料等。根据本项目实际情况，监测方法采用无人机遥感监测、地面观测、实地调查量测相结合的监测方法。

（1）地面观测

该项工程水土保持监测主要针对项目区水土流失量的变化、水土流失程度变化和拦渣保土量等指标进行定点、定位的地面观测。在监测点，根据监测内容及要求布设监测小区，定时观测和典型采样相结合，获取数据。用观测结果与同类型区平均流失量及允许流失量分析比较来验证水土保持工程布局及设计的合理性．在运行过程中做必要的补充。该项工程水土流失以轻度水力侵蚀为主。

测钎法：在选定的区域内，将φ0.5cm～φ1.0cm，长50cm～100cm的测钎按相距1m×1m纵横各3排垂直插入坡面，测钎顶端与坡面齐平，并在顶端上涂上红漆，编号记录。每次暴雨后和汛期终了过后以及时段末，观测测钎顶端露出地面的高度，计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量。

（2）实地调查量测

对地形地貌的变化情况、建设项目占用土地面积、扰动地表面积情况、工程挖方、填方数量，堆渣数量及堆放占地面积等监测采用实地调查方法监测，并结合设计资料分析的方法进行；工程建设对项目区及周边地区可能造成水土流失危害的评价采用实地调查、量测等方法进行；对防护措施的数量和质量、防护工程的稳定性、完好性和运行情况及各项防治措施的拦渣效果等项目监测采用实地样方调查结合量测、计算的方法进行。

（3）无人机遥感监测

采用无人机遥感监测方法实现对监测区域与实地调查方法相结合的方式进行水土保持监测，是为了更全面、准确的获取水土流失背景数据和监测数据，而且能节省人力，缩短工作周期，提高成果精度，并且可全面的对项目区进行水土流失动态监测。

6.2.3监测频次

6.2.3.1水土流失影响因素监测

地形地貌状况整个监测期监测1次；地表物质施工准备期和设计水平年各监测1次；植被状况在施工准备期前测定1次；气象因子每月1次。

6.2.3.2扰动土地情况监测

每月监测1次。

6.2.3.3水土流失状况监测

水土流失状况应至少每月监测1次，发生强降水等情况后及时加测，视施工情况加测。

6.2.3.4水土流失防治成效监测

水土流失防治成效每季度监测1次，其中临时措施至少每月监测1次。

6.2.3.5水土流失危害监测

水土流失危害事件发生后1周内完成监测工作。

6.3 点位布设

水土保持监测范围为水土流失防治责任范围。各单元的水土流失量的监测采用定位监测法，施工期监测点布设主要考虑动土强度大，施工持续时间较长，但施工期当中有一个相对稳定、不受扰动的时段，有利于对施工产生的土壤侵蚀的监测；本项目共布设1个监测点，为项目工程设区。

表6-1  定位监测一览表

| 序号 | 监测单元 | 监测点数 | 监测内容 | 位置 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设区 | 1 | 水土流失状况监测及水土流失防治效果监测 | 临时堆土边坡 | 实地调查、无人机遥感 |
| 2 |  | 1 |  | 绿化区域 |  |

6.4实施条件和成果

6.4.1监测设备

依据项目实施进度和项目的实际情况，在监测点设置临时监测场，便于进行定点观测，按监测内容和监测方法的要求。监测设施和设备见表6-2。

表6-2  监测设施、设备及消耗性材料汇总表

| 序号 | 监测设施与设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消耗设备 |  |  |
| 1 | 玻璃仪器 | 个 | 5 |
| 2 | 采样工具 | 套 | 2 |
| 3 | 测钎 | 支 | 20 |
| 4 | 蒸发皿 | 个 | 2 |
| 5 | 温度计 | 个 | 2 |
| 6 | 皮尺 | 把 | 2 |
| 7 | 钢卷尺 | 把 | 2 |
| 8 | 标志绳 | m | 50 |
| 9 | 围栏网 | m | 50 |
| 二 | 设备折旧（20％） |  |  |
| 1 | 电子天平 | 台 | 1 |
| 2 | 风向风速自测仪 | 台 | 2 |
| 3 | 土壤水份快速测定仪 | 台 | 2 |
| 4 | 植被盖度测量仪器 | 台 | 1 |
| 5 | 无人机 | 台 | 1 |
| 6 | 比重计 | 个 | 2 |
| 7 | 烘箱 | 台 | 1 |
| 8 | 坡度仪 | 个 | 2 |
| 9 | GPS定位仪 | 台 | 2 |

6.4.2 监测人员配置及人工

水土保持监测人工包括外业和内业两部分人工。外业内容包括水土保持定位监测勘察、自然状况及生态环境变化调查、水土保持防护效果调查；内业内容包括编制监测实施方案、化验分析、编制监测季度报告表、编制监测总结报告、图件绘制等。监测外业人员按3人配置，其中总监测工程师1名、监测工程师1名、监测员1名，内业人员按2个配置。

6.4.3监测要求

（1）在方案批复后，工程要开展水土保持监测，监测单位要及时对监测资料和监测成果进行统计、整理和分析，监测工作全部结束后，对监测结果做出综合评价与分析，编写完成本项目水土保持监测总结报告；

（2）水土保持监测费用应专款专用，并接受当地水土保持监测机构的技术指导、技术培训。

（3）编制监测实施方案，上报备案；

（4）依据监测实施方案实施监测；

（5）及时对监测资料整理，每季度对监测结果进行统计与分析，编写季度监测报告表，监测单位应当在每季度第1个月向审批水土保持方案的水行政主管部门（或者其他审批机关的同级水行政主管部门）报送上季度的监测季报。

（6）上报制度：监测实施方案、监测成果及时上报水行政主管部门备案、存档。

（7）同时建立水土保持监测的影像、遥感、照片等档案资料；发生水土流失危害事件的，应现场通知建设单位，并展开监测，填写记录表，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿、黄、红”三色评价结论，验证水土保持措施的合理性、科学性，水土保持设施竣工验收时提交水土保持监测报告。

6.4.4 监测成果

监测成果应包括水土保持监测实施方案、监测报告、图件、数据表（册）、影像资料等。其中监测报告包括季度报告表、专项报告和总结报告；数据表（册）包括原始记录表和汇总分析表。

（1）监测实施方案：在施工准备期之前进行现场查勘和调查，编制水土保持监测实施方案。

（2）监测报告：包括季度报告表、专项报告和总结报告，监测期间应编制季度报告表、发生严重水土流失灾害事件时，应于发生事件一周后完成专项报告，监测工作完成后，编制监测总结报告。

（3）图件：包含项目区地理位置图、扰动地表分布图、监测分区与监测点分布图、土壤侵蚀强度图、水土保持措施分布图。

（4）数据表（册）；包含原始记录表和汇总分析表。

（5）影像资料；包含监测过程中拍摄的反映水土流失动态变化及治理措施实施的照片、录像等。

（6）监测成果应采用纸质和电子版形式保存，做好数据备份。

（7）本工程若在生产建设期间出现了重大水土流失事件，应随时向生产建设单位汇报。

6.4.5 监测制度

（1）待该项工程水土保持方案得到批复后，监测单位要根据本报告书和《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》编制监测实施方案。

（2））监测单位的监测人员依据水土保持监测实施方案实施监测。每次监测前，需对监测仪器、设备进行检验，合格后方可投入使用。监测人员要接受当地水土保持监测机构的技术指导、技术培训，并定期向当地水土保持监测站报告监测成果。

3）监测费用应专款专用，不得挪用。

4）监测单位要及时对监测资料和监测成果进行统计、整理和分析，并做出评价。若发现异常情况，应立即通知业主与当地水土保持行政主管部门。

5）监测工作全部结束后，要对监测结果做出综合评价与分析，编写该项工程水土保持监测总结报告。建设单位将监测单位编制的监测施行方案、监测总结报告，及时报送当地水土保持行政主管部门及相关的监测机构存档、备案。

6）监测单位自觉接受当地水行政主管部门的监督检查。

# 7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

7.1.1 编制原则及依据

#### 7.1.1.1 编制原则

（1）水土保持投资包括主体工程设计的水土保持功能工程投资及新增水土保持投资水土保持投资估算作为主体工程投资估算的重要组成部分，计入主体工程总投资估算中；

（2）投资估算编制的项

（3）概算定额、取费项目划分、费用构成、表格形式等应依据水土保持工程概（估）算编制规定编写；及费率与主体工程一致，主体工程定额中没有的工程项目，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率；

（4）水土保持补偿费单独计列；

（5）价格水平年为2022年第四季度价格水平。

#### 7.1.1.2 编制依据

（1）《水土保持工程概算定额》（水利部，水总〔2003〕67号）；

（2）《施工机械台时费定额》（水利部，水总〔2003〕67号）；

（3）《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》；

（4）《关于核定吉林省水土保持补偿费收费标准及有关问题的通知》（吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省水利厅 吉发改收费联〔2022〕670号）；

（5）《全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单》（中华人民共和国财政部公告2014年第80号，2014年10月29日）；

（6）《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格〔2015〕299号）；

（7）《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行，财综〔2014〕8号）；

（8）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）。

（9）《吉林省水利厅关于进一步做好全省水土保持补偿费征收使用有关工作的通知》（吉水保函〔2023〕1号）。

7.1.2 编制说明与估算成果

#### 7.1.2.1 基础单价

水土保持工程投资概（估）算以水利部水总〔2003〕67号文发布的《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》为主要依据，并根据国家有关水土保持工程的规程、规范和有关标准，结合本项目的具体情况进行编制。水土保持工程投资包括水土保持工程费和水土保持补偿费两部分。水土保持工程费用由水土保持工程措施、植物措施、临时工程、独立费用及基本预备费组成。

（1）人工工资预算价格

与主体设计人工单价保持一致，20元/工时。

（2）主要材料预算价格

主要材料价格水平年为2023年第一季度。

（3）定额及取费标准

水土保持工程定额执行水利部水总〔2003〕67号文发布的《水土保持工程概算定额》。费率计取依据《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》。

（4）水电费

工程用水、用电采用主体工程价格，用水按3.5元/t计，用电按1.2元/ kW.h。

#### 7.1.2.2 费用构成

主体已列措施采用主体价格，方案新增措施采用《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总〔2003〕67号文）及《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）计取。

（1）其他直接费：按直接费的4.00%计取，植物措施按直接费的2.50%计取。

（2）现场经费：以直接费为计费基础，工程措施取5.00%；植物措施按直接费的4.00%计取。

（3）间接费：工程措施以直接工程费为计费基础，工程措施取4.40%；植物措施按直接工程费的3.30%计取。

（4）企业利润：工程措施按直接工程费和间接费之和的7.00%计取。植物措施按直接工程费和间接费之和的5.00%计取。

（5）税金：不分工程措施和植物措施，均按直接工程费、间接费、企业利润之和的9.00%计取。费用构成及取费标准详见表7-1。

表7-1  工程费率表

| 序号 | 项目 | 计算基数 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程措施 | 植物措施 |
| 1 | 其他直接费率 | 直接费 | 4.00 | 2.50 |
| 2 | 现场经费费率 | 直接费 | 5.00 | 4.00 |
| 3 | 间接费率 | 直接工程费 | 4.40 | 3.30 |
| 4 | 企业利润 | 直接工程费+间接费 | 7.00 | 5.00 |
| 5 | 税金 | 直接工程费+间接费+企业利润 | 9.00 | 9.00 |

#### 7.1.2.3 独立费用

水土保持独立费用主要包括建设管理费、科研勘测设计费、水土保持监理费、水土保持监测费、水土保持设施验收费。

1）建设管理费：按新增水土保持投资中第一至第三部分（工程措施、植物措施、临时措施）措施的2.00%计算；

2）水土保持监理费：参考相关资料根据实际工作量计列；

3）科研勘测设计费：方案编制费按签订的技术咨询合同计列，后续设计费按《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），参考同类项目计取；

4）水土保持监测费：根据监测人工费、土建设施费、监测设备使用费及消耗性材料费，费参考相关资料，结合实际工作量计列；

5）水土保持设施验收费：按《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委 发改价格〔2015〕299号），按同类项目确定。

#### 7.1.2.4 基本预备费

基本预备费按新增一到四部分和的6.00％计取。

#### 7.1.2.5 水土保持补偿费

依据《中华人民共和国水土保持法》，生产建设项目在建设和生产过程中损坏水土保持设施的，应当给予补偿。

建设期依据《吉林省水利厅关于进一步做好全省水土保持补偿费征收使用有关工作的通知》（吉水保函〔2023〕1号）及吉林省物价局、吉林省财政厅、吉林省农业厅、吉林省水利厅，吉水保字〔1995〕136号文件《关于印发<吉林省水土流失补偿费征收、使用和管理办法>的通知》、《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综〔2014〕8号）收取水土保持补偿费。根据国家及吉林省的相关规定，该项目为建设类其他类项目，按照用地面积征收水土流失补偿费，同时缴纳义务人应当按照批复后的水土保持方案尽快一次性缴纳水土保持补偿费。

#### 7.1.2.6水土保持投资估算

本项目水土保持总投资为67.02万元，其中：工程措施投资16.26万元、植物措施投资39.32万元、临时措施投资0.56万元、独立费用10.01万元（其中水土保持监理费2.00万元，水土保持监测费2.00万元）、预备费0.63万元、水土保持补偿费0.24万元。水土保持投资估算见表7-2~表7-9。

表7-2  水土保持投资估算总表                单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植费 | 种子费 |  |  |
| 第一部分 | 工程措施 | 16.26 |  |  |  | 16.26 |
| 1 | 工程建设区 | 16.26 |  |  |  | 16.26 |
| 第二部分 | 植物措施 |  | 39.32 |  | 39.32 |
| 1 | 工程建设区 |  | 39.32 |  | 39.32 |
| 第三部分 | 临时措施 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |
| 1 | 工程建设区 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |
| 第四部分 | 独立费用 |  |  |  | 10.01 | 10.01 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 5 | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  |  | 66.15 |
| 第五部分 | 基本预备费 |  |  |  |  | 0.63 |
| 第六部分 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 0.24 |
| 工程总投资 |  |  |  |  | 67.02 |

表7-3  工程措施投资表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 |  |  |  | 162595.00 |
| 一 | 工程建设区 |  |  |  | 162595.00 |
| 1 | 购买绿化用土 | 100m3 | 4 | 1100 | 4400.00 |
| 2 | 绿化用土回覆 | 100m3 | 4 | 950 | 3800.00 |
| 3 | 全面整地 | hm2 | 0.13 | 1500 | 195.00 |
| 4 | 雨水管线 | m | 300 | 500 | 150000.00 |
| 5 | 雨水口 | 个 | 6 | 700 | 4200.00 |

表7-4 植物措施投资表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 | 植物措施 |  |  |  | 393225.00 |
| 一 | 工程建设区 |  |  |  | 393225.00 |
| 1 | 绿化措施 | m2 | 1310.75 | 300 | 393225.00 |

表7-5 临时措施投资表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 | 临时措施 |  |  |  | 5643.24 |
| 一 | 工程建设区 |  |  |  | 5643.24 |
| 1 | 密目网苫盖 | 100m2 | 12 | 470.27 | 5643.24 |

表7-6 独立费用投资表

| 序号 | 费用名称 | 编制依据及计算公式 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设管理费 | 一至三新增部分之和×2.0％ | 0.01 |
| 2 | 水土保持监理费 | 依据《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），实行市场调节价 | 2.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 依据《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），实行市场调节价 | 3.00 |
| 4 | 水土保持监测费 | 监测人工+监测设施费 | 2.00 |
| 5 | 水土保持设施验收费 | 依据《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），实行市场调节价 | 3.00 |
| 合计 |  |  | 10.01 |

表7-7 水土保持补偿费计算表

| 项目区 | 占地面积（m²） | 补偿费单价（元/m²） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 5243 | 0.45 | 2359.35 |

表7-8 主要材料单价汇总表              单位：元

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | m3 | 3.50 |
| 2 | 电 | kWh | 1.20 |
| 3 | 柴油 | kg | 7.21 |
| 4 | 农家土杂肥 | m3 | 85.93 |
| 5 | 密目网 | m2 | 1.96 |

表7-9 工程单价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 | 其他 | 现场 | 间接费 | 企业 | 价差 | 税金 | 扩大系数 |
|  |  |  |  |  |  | 使用费 | 直接费 | 经费 |  | 利润 |  |  |  |
| 1 | 密目网苫盖 | 100m2 | 470.27 | 200.00 | 122.12 | 0.00 | 12.88 | 16.11 | 15.45 | 25.66 | 0.00 | 35.30 | 42.75 |
| 2 | 购买绿化用土 | 100m3 | 1100 | 主体设计提供 |
| 3 | 全面整地 | hm2 | 1500 | 主体设计提供 |
| 4 | 绿化用土回覆 | 100m2 | 950 | 主体设计提供 |
| 5 | 雨水管线 | m | 500 | 主体设计提供 |
| 6 | 雨水口 | 个 | 700 | 主体设计提供 |
| 7 | 主体工程绿化措施 | m2 | 300 | 主体设计提供 |

7.2 效益分析

在工程建设实施的水土保持措施的目的是控制工程建设造成的新增水土流失，防治扰动面的土壤大量流失，维护工程的安全运行，绿化环境，恢复改善工程占地区因占压、挖损、扰动破坏的土地及植被资源，其效益主要体现在生态效益、安全效益和社会效益上。

本项目水土保持方案对该项目建设、生产受扰动可能带来水土流失的区域规划了相应的水土流失防治措施。根据不同功能区的水土流失特点，采取了相应的工程、植物措施防治施工过程中的水土流失。

7.2.1 工程防治指标统计

在对主体工程设计中具有水土保持功能的措施分析评价基础上，对产生水土流失的区域采取了工程、植物、临时等防护措施，按照方案设计的目标和要求，各项措施实施后，工程建设带来的水土流失将得到有效控制，水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复。该项目工程建设共扰动地表面积0.52hm2。设计水平年达标的水土流失治理面积0.51hm2，临时堆土防护量0.36万m3。详见表7-10。

表7-10 工程各类指标统计表

| 序号 | 防治分区 | 单位 | 工程建设区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设期最大扰动地表面积 | hm2 | 0.52 | 0.52 |
| 2 | 建设区水土流失总面积 | hm2 | 0.52 | 0.52 |
| 3 | 硬化面积 | hm2 | 0.15 | 0.15 |
| 4 | 建构筑物占地面积 | hm2 | 0.24 | 0.24 |
| 5 | 恢复林草植被面积 | hm2 | 0.13 | 0.13 |
| 6 | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 0.13 | 0.13 |
| 7 | 水土保持措施达标面积 | hm2 | 0.51 | 0.51 |
| 10 | 苫盖的临时堆土数量 | 万m3 | 0.36 | 0.36 |
| 11 | 临时堆土数量 | 万m3 | 0.37 | 0.37 |

设计水平年的防治指标可能实现情况为：水土流失治理度98％；土壤流失控制比1.0；渣土防护率97％；林草植被恢复率100%；林草覆盖率25%。

表7-11 防治标准指标计算表

| 防治目标 | 规划 目标值 | 计算公式 | 计算过程 | 预期 实现值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理程度(%) | 97 | 水土流失治理达标面积/水土流失总面积×100% | 0.51/0.52×100% | 98 |
| 土壤流失控制比 | 1 | 容许土壤流失量/治理后平均土壤流失量 | 200/200 | 1 |
| 渣土防护率(%) | 97 | （实际挡护的永久弃渣+临时堆土数量）/（永久弃渣+临时堆土总量）×100% | 0.36/0.37×100% | 97 |
| 表土保护率（%） | / | / | / | / |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草植被面积/可恢复林草植被面积×100% | 0.13/0.13×100% | 100 |
| 林草覆盖率(%) | 25 | 林草类植被面积/总面积×100% | 0.13/0.52×100% | 25 |

7.2.2 减少水土流失量计算

本项目水土保持方案实施后，减少水土流失量14.46t，减少水土流失量计算见表7-12。

表7-12 减少水土流失量计算表

| 防治分区 | 面积（hm²） | 建设期防治措施未完善时水土流失量（t） | 建设期防治措施完善后水土流失量（t） | 水土流失减少量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 0.52 | 15.67 | 1.21 | 14.46 |
| 合计 | 0.52 | 15.67 | 1.21 | 14.46 |

# 8 水土保持管理

## 8.1 组织管理

本方案由项目建设单位组织实施，建设单位加强领导和组织管理，设置专人负责水土保持工作，落实“项目法人制、招投标制和施工监理制”；制定方案施行的目标责任制和施行、检查、验收的具体办法和要求，建立健全水土保持管理的规章制度，建立水土保持工程档案，落实建设单位防治责任；并从施工招投标入手，落实施工单位防治责任；接受水行政主管部门监督检查，确保各年度水土保持工程按方案设计落到实处。

本项目各项水土保持措施投资纳入项目建设资金统一管理，并与主体工程建设资金同时调拨使用、同时施工、同时发挥效益，建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案施行。

建设单位要做好资金使用管理，建立水土保持资金档案，进行专项管理，保证建设资金及时足额到位，保障水土保持工作顺利进行。水土保持设施验收时建设单位应就水土保持投资估算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况提出总结报告。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），生产建设单位如有：“未批先弃”“未验先投”的；作出不实承诺或者未履行承诺的；未按规定组织开展水土保持设计、监测、监理工作的；水土保持工程、植物、临时措施落实不足50%的；不满足验收标准和条件而通过自主验收的；将列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生将列入“重点关注名单”情形的，或作出不实承诺被撤销准予许可决定的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，将列入水土保持“黑名单”。

## 8.2 后续设计

本项目的水土保持方案报告书经水行政主管部门批复后，建设单位应及时委托设计单位开展水土保持后续设计并向水行政主管部门报备，按照《吉林省水利厅关于印发省级生产建设项目水土保持后续设计报备政务事项服务指南的通知》（吉水保函〔2022〕177号）相关要求开展，设计单位应分区复核土石方平衡，复核水土流失防治责任范围、水土流失防治分区和水土保持措施总体布局，要将批复水保方案的措施体系加入至施工图中，进行水土流失防治单项工程的的施工图设计，计算完善相应工程量，核算水土保持工程量和投资预算。如果设计单位未按水土保持方案和设计规范开展设计或者存在弄虚作假等违法行为，按照《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）相关要求，如果设计单位违反上述文件的规定，视情节严重情况应当将设计单位列入水土保持“重点关注名单”或者“黑名单”。在后续的施工过程中，如果因本方案主体工程设计变更时应同时进行水土保持措施变更设计，须报经原批准单位同意，并按规定程序报备。当生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，或水土保持方案实施过程中水土保持措施需作出重大变更的，必须严格按照水利部办公厅印发的《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65号）文件补充或者修改水土保持方案并报水行政主管部门批准。

## 8.3 水土保持监测

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）及相关法律法规等规定要求，开展本项目水土保持监测，是建设单位应当履行的一项法定义务。建设单位应及时自行开展或委托具有相应技术条件的机构进行本项目水土保持监测。

监测单位要按照水土保持有关技术标准和批复后的本方案中的相关要求，根据项目特点，明确监测内容、方法和频次，定量分析评价项目水土流失状况和防治效果，及时向建设单位提出防治水土流失的意见建议，并按规定向水行政主管部门定期报送监测情况。在监测季报和总结报告等监测成果中进行“绿、黄、红”三色赋分并明确评价结论。生产建设单位应当将水土保持监测季报在其官方网站公开。

监测单位应向有关水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》；每季度的第一个月月底前报送上个季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告》；因降雨、大风或人为原因发生严重水土流失及危害事件的，应于事件发生后7日内报告有关情况；水土保持监测工作完成后，应于3个月内报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》。监测过程中所获得的监测数据、监测图件和影响资料应妥善保存，并及时提交建设单位。

据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），监测单位存在迟于合同规定6个月以上未开展监测工作的；同一项目的监测季报2次未按时提交的；监测季报三色评价和总结报告结论与实际不符的；将列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生将列入“重点关注名单”情形的，或在监测工作及相关技术成果中弄虚作假、谋取不正当利益的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，将列入水土保持“黑名单”。

## 8.4 水土保持监理

建设单位应按照《中华人民共和国水土保持法》、《水利工程建设监理规定》（水利部令〔2017〕54号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）等相关法律法规的要求，本项目可由主体监理开展本项目的水土保持监理工作。

监理单位在监理过程中，应对水土保持建设进行质量、进度和投资控制，建立施工过程中临时措施影像、照片等档案资料和质量评定的原始资料。承担水土保持工程监理工作的单位根据监理合同开展工作，并及时编制工程项目水土保持工程监理规划及实施细则，在施工建设各阶段随时进行质量监督。在监理过程中，将出现的问题及时向建设单位汇报，对水土保持设施的单元工程、分部工程、单位工程提出质量评定意见，并指导施工，接受当地水行政主管部门的监督检查，定期将监理成果向建设单位报告。在水土保持设施竣工验收时，监理单位需提交水土保持专项监理报告。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）文件，监理单位对施工单位违反规定擅自作出重大变更未予制止和督促整改的；对未批先弃、乱弃乱倒、顺坡溜渣、随意开挖等未予制止和督促整改的，将入水土保持“重点关注名单”。在监理中弄虚作假，谋取不正当利益的，将入水土保持“黑名单”。

## 8.5 水土保持施工

本项目建设单位在合同条款形式明确了承包商应承担的防治水土流失的责任、义务和实施的水土保持措施。工程建设所需砂石料，在购买合同中应明确料场的水土流失防治责任由供货方负责。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）文件，施工单位对水土保持工程、植物、临时措施落实到位不足50%的，未按照监督检查、监测、监理意见要求对未批先弃、乱弃乱倒、顺坡溜渣、随意开挖等问题进行整改的，应列入水土保持“重点关注名单”。在施工中弄虚作假，谋取不正当利益的，应列入水土保持“黑名单”。

## 8.6 水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号），依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，水土保持设施验收报告编制完成后，建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持设施后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施自主验收报备应当提交水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。

水土保持设施验收报告编制完成后，建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，项目方可投入使用。

建设单位应当在本项目的水土保持设施验收合格后，及时在其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收材料，公示时间不得少于20个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或回应。

建设单位应当在水土保持措施验收通过3个月内，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。建设单位、第三方机构和水土保持监测机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号），验收报告编制单位存在不满足验收标准和条件而作出验收合格结论的，将列入水土保持“重点关注名单”。在“重点关注名单”公开期内再次发生将列入“重点关注名单”情形的，或在设计工作及相关技术成果中弄虚作假、谋取不正当利益的，或被实施水土保持行政强制的，或拒不执行水土保持行政处罚决定的，将列入水土保持“黑名单”。

附表1：防治责任范围表

生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久占地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。根据本项目主体工程文件、现场实地考察，确定本项目水土流失防治总面积0.52hm2。具体见下表：

附表1 工程水土流失防治责任范围表

| 项目区 | 占地面积（hm2） | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 0.52 | 0.52 | 0 |
| 合计 | 0.52 | 0.52 | 0 |

附表2：水土流失防治指标计算表

根据《全国水土保持区划（2015-2030）》，该项工程属于东北黑土区；根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》、《吉林省水土保持规划（2016—2030年）》，项目区属于东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434—2018），应执行东北黑土区水土流失防治一级标准。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）规定，本工程水土流失防治应达到下列基本目标：项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复。

因项目区位于轻度侵蚀为主的区域，土壤流失控制比应不小于1.0；项目区无法避让东北漫川漫岗国家级水土流失重点治理区，将林草覆盖率提高1%。根据项目规划条件及实际情况，林草覆盖率调整为25%。项目占用土地无需进行表土剥离，故不考虑表土保护率。综上确定本项目设计水平年水土流失防治指标为水土流失治理度97%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到97%，林草植被恢复率达到97%，林草覆盖率达到25%。

附表2 项目执行防治等级标准表

| 防治指标 | 标准规定 | 无法避让重点防治区 | 按实际情况修正 | 按城市区修正 | 按侵蚀强度修正 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | —— | 97 |  |  |  |  | —— | 97 |
| 土壤流失控制比 | —— | 0.90 |  |  |  | +0.1 | —— | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 95 | 97 |  |  |  |  | 95 | 97 |
| 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林草植被恢复率（%） | —— | 97 |  |  |  |  | —— | 97 |
| 林草覆盖率（%） | —— | 25 | +1 | -1 |  |  | —— | 25 |

| 密目网覆盖单价分析表 |
| --- |
| 定额编号：[ 03005 ] | 密目网苫盖 | 单位：100m2 |
| 工作内容：场内运输、铺设、连接。 |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 351.11 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 322.12 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 10 | 20.00 | 200.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 122.12 |
|  | 密目网 | m2 | 113 | 1.967 | 120.91 |
|  | 其它材料费 | ％ | 1 |  | 1.21 |
| （二） | 其他直接费 | ％ | 4 |  | 12.88 |
| （三） | 现场经费 | ％ | 5 |  | 16.11 |
| 二 | 间接费 | ％ | 4.4 |  | 15.45 |
| 三 | 企业利润 | ％ | 7 |  | 25.66 |
| 四 | 税金 | ％ | 9 |  | 35.30 |
|  | 小计 |  |  |  | 427.52 |
| 六 | 扩大系数 |  | 10 |  | 42.75 |
| 合计 |  |  |  | 470.27 |

关于委托吉林省晟元工程咨询有限公司编制

德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目水土保持方案报告表的委托书

吉林省晟元工程咨询有限公司：

我单位正在开展德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目的各项前期工作。依据《中华人民共和国水土保持法》以及其他法律法规要求，现委托贵公司编制《德惠市万宝镇圣帝豪(A-2区)商住楼建设项目水土保持方案报告书》，望按照有关法律法规、技术规范要求尽快开展工作。

德惠市立峰房地产开发有限公司

2023年3月12日